## Slide 1: Soutenance intermédiaire du projet pluridisciplinaire PEI-2 : Carte de développement WT-32
Ilan CHANY – Nathanaël DEBREILLY – Eliez LE HUNSEC
L2-PEI
01 / 21
24/03/2025

## Slide 2: Table des matières :
Introduction
Objectifs
Conclusion
Projets de prise en main
Outils et bibliothèques
02 / 21
Méthode de travail et organisation

## Slide 3: 1- Introduction
Carte WT32-SC01 Plus
Écran tactile 480x320px
Connectivité Wifi et Bluetooth
03 / 21
16Mb Flash
8Mb PSRAM
Microcontrôleur ESP32-S3

## Slide 4
Carte WT32-SC01 Plus
Créer des écrans tactiles interactifs
Connecter des objets en Wifi ou Bluetooth
Afficher des données en temps réel
Développer des projets embarqués
Parfait pour créer des IHM facilement pour les futurs projets et TP de mécatronique
1- Introduction
04 / 21

## Slide 5: 2- Objectifs
Pilotage des bases holonomes
0 1
Image tirée de l’introduction mécatronique 2023-2024
Projet de robot réalisé par les élèves en filière mécatronique
Permet un déplacement dans toutes les directions indépendamment de l’orientation du robot
Dispose d’une passerelle permettant une liaison Wifi
05 / 21

## Slide 6
Pilotage des bases holonomes
0 1
Connectivité
IHM de la télécommande
Connecter notre carte via Wifi ou Bluetooth au robot
Réussir à lui transmettre des informations relatives au déplacement
Créer une interface intuitive et facile à prendre en main
Adapter l’IHM aux différents modes de déplacements
2- Objectifs
06 / 21
Créer un contrôleur facile à prendre en main et utilisable lors de démonstrations, salons, portes ouvertes etc.

## Slide 7
Pilotage des bases holonomes
0 1
IHM de la télécommande
2- Objectifs
Exemples d’IHM basiques pour deux modes de fonctionnement :
07 / 21

## Slide 8: 2- Objectifs
IHM machine à café
0 2
Domotique
0 3
Réaliser la partie IHM du projet Machine à café
Changement de moyen d’affichage, plus de nécessité d’une carte WT32-SC01 Plus
Utiliser notre carte pour gérer un réseau domotique basique
Établir une connexion entre la carte et des éléments domotiques
08 / 21

## Slide 9: Outils :
LovyanGFX
Wifi
Arduino IDE
+ package esp32
Github
Bibliothèques :
WT-32 sc01 plus
3- Outils et bibliothèques
09 / 21
BLE

## Slide 10
4- Méthode de travail et organisation
10 / 21
Chacun de son côté pour les projets de prise en main
Ensemble sur la recherche de documentation
Répartition entre IHM et connectivité pour le projet des bases holonomes

## Slide 11: Affichage de texte
5- Projets de prise en main
Utilisation de la bibliothèque LovyanGFX pour gérer l’interface graphique de la carte
Premiers tests des méthodes et fonctions d’interface
Affichage d’un texte à une position donnée et de différentes tailles / couleurs
11 / 21

## Slide 12: Affichage d’une Image
Utilisation de la bibliothèque LovyanGFX pour gérer l’interface graphique de la carte
Possibilité de sauvegarder l’image dans une mémoire flash type carte micro SD
Méthode utilisée : conversion d’une image en un C Array (tableau de valeur)
12 / 21
5- Projets de prise en main

## Slide 13: Affichage d’une Image
13 / 21
5- Projets de prise en main

## Slide 14: Utilisation du tactile
Utilisation de la bibliothèque LovyanGFX pour gérer l’interface graphique de la carte
Première utilisation du tactile de l’écran
Dessin de cercle de couleur aux coordonnées du contact
14 / 21
5- Projets de prise en main

## Slide 15: Utilisation du Wi-Fi
Test de la connectivité de la carte en Wi-Fi
Serveur en TCP sur l’ordinateur avec socket
Carte configurée en client
Affichages de retour dans le moniteur série
15 / 21
5- Projets de prise en main

## Slide 16: Communication Wi-Fi carte/ordinateur
Connectivité en Wi-Fi de la carte
Serveur en TCP sur l’ordinateur avec socket
Carte configurée en client
Envoi de commandes depuis la carte grâce à des boutons tactiles
Affichage avec Tkinter sur python
Déplacement du disque selon les commandes
16 / 21
5- Projets de prise en main

## Slide 17: Communication Bluetooth BLE
Connection en BLE à un téléphone portable IOS
Création d’un serveur BLE sur la carte
Envoie de chaînes de caractères sur l’application nRF Connect
Envoie d’informations différentes en fonction des actions effectuées sur la carte
17 / 21
5- Projets de prise en main

## Slide 18: 6- Conclusion
18 / 21
Réalisation d’un premier programme fonctionnel :
 pas d’erreur et pourtant pas d’affichage
Difficultés :
Liaison wifi entre carte et passerelle du robot
Image tirée de l’introduction mécatronique 2023-2024

## Slide 19: 6- Conclusion
Réception des cartes
Tests de programmes simples
Développement d’un IHM et d’un programme de contrôle des mouvements du robot
Avancement du projet :
19 / 21
Établissement d’une connection carte/robot
Recherches
bibliographiques
Projet de domotique

## Slide 20: Merci pour votre écoute
Ilan CHANY – Nathanaël DEBREILLY – Eliez LE HUNSEC
20 / 21

## Slide 21: Soutenance intermédiaire du projet pluridisciplinaire PEI-2 : Carte de développement WT-32
Ilan CHANY – Nathanaël DEBREILLY – Eliez LE HUNSEC
L2-PEI
21 / 21
24/03/2025